## Slide 1
ОСНОВЕ КВАЛИТЕТА
2010/11.
FON
8.10.2007. Beograd
Пројектни задатак

## Slide 2: Пројектни задатак
Полазни подаци
Утврђивање компоненти производа
Дијагностиковање трошкова квалитета везаних за производ
Креирање дијаграма Трилогије квалитета за конкретан процес
Идентификовање интересних и заинтересованих страна и њихових захтева
Закључак

## Slide 3: 1. Полазни подаци
Ако је предмет разматрања производ, онда:
Опис производа X
Саставница производа X
Упрошћена шема технолошког тока процеса
Каталог процеса производње производа X

## Slide 4: Производ X
Делови транспортне ролне:
  спољашњи ускочник,
  спољашњи прстен,
  унутрашњи прстен,
  куглични лежај,
  кућиште,
  цев,
  осовина.

## Slide 5: Саставница производа X

## Slide 6: Упрошћена шема технолошког тока процеса
TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE TRANSPORTNE ROLNE |  |  | 
OSOVINA | MATERIJAL: Č.1220 DIMENZIJE: Ø 22x415 |  | 
 | STRUGANJE-KRAĆENJE NA 2mm U PLUSU | MALI STRUG | 0.05
 | ISPRAVLJANJE ŠIPKI DO MAKSIMALNO 1mm | BRAVAR | 0.025
 | OBRADA | MALI STRUG | 0.2
 | GLODANJE FLAKOVA NA MERU | SET OD DVA GLODALA | 0.06
 | OBARANJE IVICA NA FLAKOVIMA TURPIJOM | BRAVAR | 0.02
 | ZAULJIVANJE RUKAVACA OSOVINE |  | 0.01

## Slide 7
Red. broj | O z n a k e i n a z i v i p r o c e s a | V r s t a |  |  |  | 
 |  | K | Pret. K | K-R | Pret. R | R
1. | 1. Planiranje proizvodnje |  |  | * |  | 
2. | 1.1. Izrada operativnog plana |  | * |  |  | 
3. | 1.2. Planiranje proizvodnje |  |  | * |  | 
4. | 1.3. Planiranje alata |  |  | * |  | 
5. | 1.4. Terminiranje |  |  | * |  | 
6. | 2. Priprema proizvodnje |  |  | * |  | 
7. | 2.1. Priprema dokumentcije |  |  | * |  | 
8. | 2.2. Priprema radnog mesta |  |  |  | * | 
9. | 2.3. Priprema alata i pribora |  |  | * |  | 
10. | 2.4. Lansiranje |  |  | * |  | 
11. | 2.5. Snabdevanje radnih mesta |  |  |  | * | 

## Slide 8
12. | 3. Izrada transportnih rolni |  |  | * |  | 
13. | 3.1 Struganje šipke |  |  |  | * | 
14. | 3.2 Ispravljanje šipke |  |  |  | * | 
15. | 3.3 Obrada šipke |  |  | * |  | 
16. | 3.4 Glodanje flakova šipke i obaranje ivica |  |  |  | * | 
17. | 3.5 Zauljivanje rukavaca osovine |  |  |  | * | 
18. | 3.6 Struganje kućišta i izrada rupa sa skraćenjem |  |  |  | * | 
19. | 3.7 Obrada cevi |  |  |  | * | 
20. | 3.8 Obrada rupa na cevi |  |  |  | * | 
21. | 3.9 Skidanje korozije sa cevi antirostom |  |  | * |  | 

## Slide 9
28. | 4. Održavanje |  |  | * |  | 
29. | 4.1. Planiranje preventivnog održavanja |  | * |  |  | 
30. | 4.2. Planiranje investiconog održavanja |  | * |  |  | 
31. | 4.3. Planiranje rezervnih delova |  |  | * |  | 
32. | 4.4. Izvođenje preventivnog održavanja |  |  |  | * | 
33. | 4.5. Izvođenje investiconog održavanja |  |  | * |  | 
34. | 4.6. Izvođenje tekućeg održavanja |  | * |  |  | 
K- kreativni; R- rutinski, ponavljajući, treba da se uradi na isti način* |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: 1. Полазни подаци
Ако је предмет разматрања услуга, онда:
Опис услуге Y
Структурна декомпозиција услуге Y
Каталог процеса пружања услуге Y

## Slide 11: 2. Утврђивање компоненти производа
Према стандарду ИСО 9001:2000, производ представља резултат процеса.
Постоје четири усвојене опште (генеричке) категорије производа. То су:
хардвер,
софтвер,
услуга,
процесовани материјали.

## Slide 12
Хардвер (hardware) обухвата фабриковане производе, делове или њихове склопове, намењене непосредној употреби, који укључују:
  возила,
  апарате,
  уређаје,
  постројења,
  инсталације,
  машине,
  алате,
  инструменте,
  прибор,
  компоненте итд.
2. Утврђивање компоненти производа

## Slide 13
Софтвер (software) представља интелектуални производ који сачињавају информација на медијуму носиоцу података.
У софтвер се убрајају производи као што је компјутерски софтвер, који се састоје од писаних или другачије забележених информација, концепата, трансакција, рецептура или процедура.
Услуга (service) се може дефинисати као неопипљив производ који је резултат најмање једне активности која се обавља у међусобној вези између испоручиоца и корисника.
Услуге могу бити нуђене самостално или у оквиру друге понуде, као део активности продаје, планирања, испоруке, унапређења, процене, обуке, руковања или сервисирања физичког производа.
2. Утврђивање компоненти производа

## Slide 14
Процесовани материјали (processed materials) су материјали који мењају форму у току производње - фабриковани материјали који се могу користити као готови производи или полупроизводи.
Производе се из сировина у чврстом, течном или гасовитом стању или, пак, њихове комбинације.
Хардвер и процесoвани материјали су обично опипљиви производи (често их називају робом), док су софтвер и услуге углавном неопипљиви.
2. Утврђивање компоненти производа

## Slide 15
Категорија производа зависи од доминантне компоненте
2. Утврђивање компоненти производа

## Slide 16: 3. Дијагностиковање трошкова квалитета везаних за производ
Трошак квалитета је израз који се навелико користи, али није у потпуности схваћен.
Он не означава цену коју треба платити за стварање производа високог квалитета, већ представља трошак који настаје њиховим нестварањем.

## Slide 20: 4. Креирање дијаграма Трилогије квалитета за конкретан процес

## Slide 21: 5. Идентификовање интересних и заинтересованих страна и њихових захтева
Заинтересована страна | Ко су | Који су захтеви
Корисници |  | 
Запослени |  | 
Власници |  | 
Локална заједница |  | 
Државна управа |  | 
Испоручиоци |  | 
Конкуренти |  | 
Супститутори |  | 

## Slide 22: 6. Закључак
Сажети опис извршене анализе:
Које су доминантне компоненте производа и, на основу, тога којој врсти производ припада?
Које су најважније тачке у вези са трошковима квалитета и какви се трошкови за њих везују?
Трилогија?
Које су најзначајније интересне и заинтересоване стране и шта они очекују?